| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizycznych i mechanicznych próbek gruntów. |
| --- | --- |
| Cel programu | Zapewnienie monitorowania ważności wyników badań, aby zapobiec umieszczaniu nieprawidłowych wyników w raporcie z badań. |
| Liczba uczestników | Do 10 Uczestników. Dopuszcza się większą liczbę Uczestników. |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Do 10 próbek gruntów spoistych, o nienaruszonej strukturze (NNS) – Grunty drobnoziarniste, klasa jakości A/1. Do 10 próbek gruntów niespoistych, o naturalnej wilgotności (NW) – Grunty gruboziarniste, klasa jakości B/3. Masa obiektów zostanie dostosowana do ilości zgłoszonych przez Uczestników badań oraz podana Uczestnikowi na etapie przekazania próbki do badań. Obiekty do badań będą oznakowane. Postępowanie z próbkami zostanie określone w Instrukcji zawierającej informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem. Ilość próbek będzie dostosowana także do ilości zgłoszonych Uczestników oraz potwierdzenia przez Koordynatora jednorodności i stabilności próbek w jego laboratorium. |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda przez laboratorium Koordynatora badań Dokument odniesienia Posiadanie akredytacji przez laboratorium Koordynatora badań Rodzaj i stan gruntu Metoda makroskopowa Zakres: nie dotyczy PN-88/B-04481 p. 3 PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Tak Tak Wilgotność naturalna Metoda wagowa Zakres: (0 - 1000) % PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Tak Gęstość objętościowa gruntu Metoda wagowo-objętościowa Zakres: (0,8 - 2,9) Mg/m3 PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1 Tak Gęstość właściwa szkieletu gruntowego Metoda piknometru Zakres: (1,5 - 3,0) Mg/m3 PN-EN ISO 17892-3:2016-03 Nie Granica płynności Metoda penetrometru stożkowego Zakres: (10 - 1200) % PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Nie Granica plastyczności Metoda wagowa Zakres: (10 - 30) % PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Nie Moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej Metoda edometryczna Zakres: (5 - 1600) kPa PN-EN ISO 17892-5:2017-06 Tak Współczynnik filtracji / wodoprzepuszczalność Metoda stałego gradientu hydraulicznego Zakres: (1x10-5 - 1x10-9) m/s PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Nie |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol Np. H/5 | Dziedzina badań Np. Badania ogniowe | Obiekt / grupa obiektów Np. Materiały budowlane |
|  | N/31 J/31 | Badania właściwości fizycznych gruntów Badania mechaniczne gruntów | Grunty |
| Data rozpoczęcia badań | Niezwłocznie po otrzymaniu przez uczestników próbek do badań. Data dostarczenia obiektów do Uczestników – do dnia 06 września 2021 r. |
| Planowana data zakończenia | Data dostarczenia wyników do Koordynatora – do dnia 08 października 2021 r. |

| Koordynator | Adam Roguski tel. 22 45 03 616, e-mail: adam.roguski@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikatorzy | Marta Chada tel. 22 45 03 615, e-mail: marta.chada@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 Alicja Grabowska tel. 22 45 03 615, e-mail: alicja.grabowska@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Agnieszka Kalarus, 29.07.2021 r. |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | (imię, nazwisko, data) |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.

# Text boxes

### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić)

NR 4/2021

(wpisuje Sekretariat POLLAB)