| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | PETROL-GAZ |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Tadeusz Bałuch LOTOS Lab Sp z o.o. Kierownik laboratorium, koordynator badań biegłości ON. Miłosz Łubkowski LOTOS Lab Sp. z o.o. specjalista, koordynator badań biegłości ON |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB Dopuszcza się również udział instytucji niezrzeszonych w Klubie POLLAB. |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. AB 484 OLPP AB 387 LOTOS Lab. Sp. z o.o. AB 474., AB391 inne Instytucje |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), PN-EN 14103 Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, PN-EN 14103 Gęstość w temperaturze 15°C, PN-EN ISO 12185 Gęstość w temperaturze 15°C, PN-EN ISO 3675 Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, PN-EN ISO 3104 Temperatura zapłonu, PN-EN ISO 3679 Temperatura zapłonu, PN-EN ISO 2719 Zawartości siarki, PN-EN ISO 20884 Zawartości siarki, PN-EN ISO 20846 Zawartości siarki, PN-EN ISO 13032 Pozostałości po koksowaniu, PN-EN ISO 10370 Liczba cetanowa, PN-EN ISO 5165 Popiół siarczanowy, PN-ISO 3987 Zawartość wody, PN-EN ISO 12937 Zawartość zanieczyszczeń, PN-EN 12662 Korodujące działanie na miedź, PN-EN ISO 2160 Stabilność oksydacyjna, PN-EN 14112 Stabilność oksydacyjna, PN-EN 15751 Liczba kwasowa, PN-EN 14104 Liczba jodowa, PN-EN 14111 Liczba jodowa, PN-EN 16300 Zawartość metanolu, PN-EN 14110 Zawartość monoacylogliceroli, PN-EN 14105 Zawartość diacylogliceroli, PN-EN 14105 Zawartość triacylogliceroli, PN-EN 14105 Zawartość wolnego glicerolu, PN-EN 14105 Zawartość ogólnego glicerolu, PN-EN 14105 Zawartość wolnego glicerolu, PN-EN 14106 Zawartości sodu , PN-EN 14108 Zawartość potasu, PN-EN 14109 Zawartości Na + K, PN-EN 14538 Zawartość Ca + Mg, PN-EN 14538 Zawartość fosforu, PN-EN 14107 Zawartość estrów metylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), PN-EN 15779 Temperatura zablokowania zimnego filtru, PN-EN 116 Temperatura mętnienia, PN-ISO 3015 Wartość opałowa |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres wartości zbliżony do FAME zgodnego z PN-EN 14214:2012 |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Nie dotyczy |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbka A. Materiał badawczy zostanie wytworzony i pobrany z instalacji (zbiornika magazynowego) wytwarzającej FAME do nowej czystej beczki 200l i poddany ujednorodnieniu poprzez przetoczenie. Następnie zostanie rozlany do pojemników jednorazowego użytku, odpowiednich do magazynowania i transportu paliw płynnych pochodzenia roślinnego, o objętości ok. 5l. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbka B. Materiał badawczy zostanie wytworzony i pobrany z instalacji (zbiornika magazynowego) wytwarzającej FAME do nowego, czystego pojemnika 10l, wzbogacony Na, K, Mg, Ca, P i poddany ujednorodnieniu. Następnie zostanie rozlany do pojemników jednorazowego użytku, odpowiednich do magazynowania i transportu paliw płynnych pochodzenia roślinnego, o objętości ok. 0,25l. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną przekazane firmie kurierskiej. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Laboratoria uczestniczące w badaniach biegłości zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny, jeśli nastąpi podejrzenie o zmowie, bądź fałszowaniu wyników. Na formularzu zgłoszeniowym: zostanie umieszczony zapis deklarujący zobowiązanie się uczestnika do wykonania badań i przekazania wyników bez porozumiewania się z innymi uczestnikami i fałszowania wyników. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Uczestnikom zostaną przekazane informacje: - uczestnicy powinni postępować z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych, - uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody, - ostateczną datę otrzymania przez koordynatora wyników badania, - informacje o szczegółowych danych koordynatora, - sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań Harmonogram realizacji etapów programu: Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych - Przygotowanie materiału badawczego - Sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników) - Rozesłanie próbek do uczestników - Otrzymanie od uczestników formularzy z wynikami - Opracowanie sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną rezultatów działania - Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami badań biegłości |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Data dystrybucji próbek FAME do 18-10-2013 Data przesłania wyników badań do koordynatora do 08-11-2013 Data zakończenia i rozesłania wyników do 15-12-2013 |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Próbkę należy przechowywać w zamkniętym pojemniku, w miejscu zaciemnionym. |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona wg normy ISO 13538:2005 (załącznik B) |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie będzie zawierać: - nazwę i dane kontaktowe koordynatora - nazwisko (nazwiska), funkcja (funkcje) i podpis (podpisy - datę wydania i status sprawozdania - liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania - oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników - numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu badania biegłości - opis obiektu badania biegłości, łącznie z informacjami dotyczącymi przygotowywania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności - wyniki uczestników - dane statystyczne, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnością wartości przypisane z zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną - sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań biegłości - określenie wartości przypisanej i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowanych przez każdą grupę uczestników (jeżeli różne grupy uczestników używały różnych metod, w przypadku liczby uczestników powyżej8) - podsumowanie koordynatora badania biegłości dotyczący rezultatów działania uczestników - wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Wyznaczenie wartości przypisanej, niepewności wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2005. Wartości przypisane oraz odchylenia standardowe każdorazowo dla wszystkich parametrów zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C). Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux (dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8) wg normy ISO 13528:2005, pkt. 5.6.2, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. W tym celu zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości ux wg normy ISO 13528:2005, pkt. 4.2. Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników s*. Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik score lub wskaźnik z’-score. W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Grubsa, w celu eliminacji wyników skrajnych, które nie będą brane do dalszych obliczeń. W przypadku mniejszej ilości uczestników (poniżej 5) - ocena wyników będzie miał charakter poglądowy. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | Wartość przypisaną oraz niepewność wartości przypisanej dla parametrów (objętych programem) zostaną wyznaczone dla wszystkich parametrów zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C) oraz pkt. 5.6.2. |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Ocena osiągniętych rezultatów dokonana zostanie na podstawie wartości parametru z-score zgodnie z następującymi kryteriami: │z│≤ 2 – wynik zadowalający 2 <│z│< 3 – wynik wątpliwy │z│≥ 3 – wynik niezadowalający. |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Uczestnicy otrzymają sprawozdanie z badań biegłości POLLAB PETROL - GAZ .../2013 – FAME w wersji elektronicznej. |
| Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Uczestnicy biorący udział w programie otrzymają sprawozdanie z badań biegłości w wersji elektronicznej. Oryginał w wersji papierowej będzie dostępny w archiwum Sekcji PETROL - GAZ. Każdemu uczestnikowi będzie przypisany kod laboratorium zamieszczony na próbce. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań biegłości tak, aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Tadeusz Bałuch 23.08.2013 Miłosz Łubkowski 23.08.2013 (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Marzena Łosiewicz 26.08.2013 (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji PETROL-GAZ | Ewa Rostek (Sekcji PETROL - GAZ) 27.08.2013 (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Prezes Klubu POLLAB | Krystyna Krzyśko, 09.09.2013r. (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 25/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)